Нейро-управляемая сеть для параметрической оптимизации в задаче управления транспортными потоками

Д.Э. Казарян, В.А. Михалев, Е.A. Софронова

Российский университет дружбы народов, Инженерная академия,

Департамент механики и мехатроники

Аннотация: В работе рассматривается задача адаптивного управления транспортными потоками. Управление транспортным потоком достигается за счет изменения активных фаз светофоров. Задачей управления является минимизация разницы между суммарным входным и выходным потоками всех подсетей при наличии изменяющихся параметров сетей дорог. В статье описывается метод, использующий нейронную сеть для настройки параметров модели сети дорог.

Ключевые слова: управление транспортными потоками; искусственные нейронные сети.

Введение.

Многочисленные попытки учёных до сих пор не привели к построению качественной математической модели управления потоками транспорта на городских дорогах. Такая модель должна определять функциональную зависимость параметров управления от параметров транспортных потоков. Во всём мире транспортные потоки управляются с помощью светофоров. При наличии достаточно точной математическую модели потоков транспорта, мы сможем определять оптимальную длительность фаз сигналов светофоров для достижения максимальной пропускной способности узла дорожной сети.

Математическая модель дорожного движения в работе строится на основе теории управляемых сетей [1-6]. Такая модель учитывает структуру доступных для движения дорог, изменение сети в соответствии с сигналами светофоров, а также позволяет рассчитывать состояние потоков машин в каждый момент времени. В работах [5], [6] мы дополнили модель введением подсетей, из которых собирается полная сеть.

Главной сложностью стало определение точных значений пропускных способностей маневров и параметров распределения потоков. В работах [7-9] рассматриваются возможные подходы к решению этой проблемы. В работе [10] нами было предложено использовать искусственную нейронную сеть для определения параметров, в данной работе даётся более точное описание её применения.

Математические модели транспортных потоков на основе теории управляемых сетей.

Рассмотрим обширную сеть дорог из  подсетей. Модели подсетей представляем в виде набора матриц отдельных моделей [1-6]:

.                               (1)

Для соединения моделей всех подсетей в одну сеть, введем матрицы соединений для каждой подсети

, , ,

где  - номер элемента в векторе входных участков для участка ,  – количество выходных дорог в подсети .

Для каждого участка дорог, модель должна иметь вектора входных и выходных дорог

,

,

где  – индекс входной дороги в подсеть , ,  - количество входных дорог в подсеть , – индекс выходной дороги из подсети , .

Использование соединительных матриц позволяет моделировать динамику потоков на всех подсетях одновременно. На каждом интервале  пересчитываем вектор потока в соответствии с соединительными матрицами

, ,

где , , , .

Искусственная нейронная сеть для определения параметров модели.

С течением времени, варьируется направление в котором движется боль­ шая часть потока, изменяется дорожная обстановка, неблагоприятные погод­ ных условия принуждают водителей снижать скорость, что приводит к значительному изменению пропускных̆ способностей участков дорог и транспортной сети в целом, что в свою очередь, приводит к заторам, и заставляет участников дорожного движения искать маршруты для их объезда.

Для того что бы настраивать модель, предварительно нам необходимо на­ учиться оценивать, на сколько точно она отражает текущие параметры транс­ портной сети.

Обозначим xout(t) количество автомобилей, совершивших манёвр за такт управления t. Согласно (1):

𝑥𝑜𝑢𝑡(𝑡) = ((𝑥(𝑡)1𝑇𝐿) ⊙ 𝐴(𝑢(𝑡))⊙𝐷− ((𝑥(𝑡)1𝑇𝐿) ⊙ 𝐴(𝑢(𝑡)) ⊙ 𝐷− ̇ 𝐴(𝑢(𝑡))⊙𝐵))1𝑇𝐿

Обозначив реальное количество автомобилей, совершивших манёвр, 𝑥 ̃𝑜𝑢𝑡(𝑡), мы можем оценить точность модели,

δ = ||𝑥 ̃𝑜𝑢𝑡(𝑡) − 𝑥𝑜𝑢𝑡(𝑡)||.

Будем считать модель достаточно точной, при

δ < ξ,

где ξ задаваемый параметр.

Мы используем точную модель для синтеза оптимального управления транспортными потоками в сети дорог. С течением времени параметры дорожного движения изменяются, и рано или поздно наступает момент, когда применяемое управление, которое в момент подачи прогнозировалось как наилучшее, становится неоптимальным. В этом случае, мы используем ИНС для уточнения изменившихся параметров сети дорог, и синтезируем новое управление, которое оптимально для текущего состояния сети.

Схематически этот процесс представлен на рис.1.

Рис. 1. Структура управления транспортными потоками с ИНС [Structure of ANN application]

Выводы

В статье описывается применение подхода основанного на нейронной сети, для управления городскими транспортными потоками. Управление осуществляется посредством решения задачи оптимального управления на математической модели, в основе которой лежит теория управляемых сетей. ИНС встроена в контур управления и применяется для настройки параметров модели, при появлении расхождения между выходными значениями, получаемыми от модели и реальных участках сети дорог.

Работа выполнена по гранту РФФИ №16-08-00639-а «Исследование и разработка методов синтеза идентификационного управления транспортными потоками в сетях городских дорог».

Литература

- A.I. Diveev, “Controlled networks and their applications”, Computational Mathematics and Mathematical Physics, vol. 48, № 8, pp. 1428 – 1442, 2008.

- G.H.A. Alnovani, A.I. Diveev, K.A Pupkov, and E.A. Sofronova, “Control Synthesis for Traffic Simulation in the Urban Road Network”. Proc. of the 18th IFAC World Congress, Milano, Italy August 28 - September 2, 2011, pp.2196 – 2201.

- A.I. Diveev and E.A. Sofronova, “Synthesis of Intelligent Control of Traffic Flows in Urban Roads Based on the Logical Network Operator Method”, Proceedings of European Control Conference (ECC-2013) July 17-19, 2013, Zürich, Switzerland, pp. 3512-3517.

- A. Diveev, E. Sofronova, V. Mikhalev 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings 7844705, pp. 3051-3056.

- Tu, YL, WJ Zhang, X Liu, W Li, C-L Chai, Ralph Deters et al., 2008. A disaster response management system based on control systems technology, Int. J. of Critical Infrastructures, 4(3), pp. 274-285

- JW Wang, WH Ip, WJ Zhang. An integrated road construction and resource planning approach to the evacuation of victims from single source to multiple destinations. Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on 11 (2), pp. 277-289

- Францев С.М., Савенков А.В. Натуральные исследования интенсивности транспортного потока на базе направленного микрофона типа “бегущая волна” // Инженерный вестник Дона, 2016, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3813.

- Францев С.М., Савенков А.В. Исследование шумовых харакетристик транспортного потока на безе направленного микрофона типа “бегущая волна” // Инженерный вестник Дона, 2015, №2 (часть 2) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2956.

- Ширшиков А.С., Павлова Ю.А., Чульмяков И.Ф. Применение систем глобального позиционирования при управлении дорожным движением // Инженерный вестник Дона, 2016, №4 (часть 4) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3857.

- Д.Э. Казарян, В.А. Михалев, Е.A. Софронова Нейросетевой подход к управлению потоками транспорта // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. 2017. Принята в печать 22 Ноября 2016

References

- A.I. Diveev, “Controlled networks and their applications”, Computational Mathematics and Mathematical Physics, vol. 48, № 8, pp. 1428.  1442, 2008.

- G.H.A. Alnovani, A.I. Diveev, K.A Pupkov, and E.A. Sofronova, “Control Synthesis for Traffic Simulation in the Urban Road Network”. Proc. of the 18th IFAC World Congress, Milano, Italy August 28 - September 2, 2011, pp.2196.  2201.

- A.I. Diveev and E.A. Sofronova, “Synthesis of Intelligent Control of Traffic Flows in Urban Roads Based on the Logical Network Operator Method”, Proceedings of European Control Conference (ECC-2013) July 17-19, 2013, Zürich, Switzerland, pp. 3512-3517.

- A. Diveev, E. Sofronova, V. Mikhalev 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings 7844705, pp. 3051-3056.

- Tu, YL, WJ Zhang, X Liu, W Li, C-L Chai, Ralph Deters et al., 2008. A disaster response management system based on control systems technology, Int. J. of Critical Infrastructures, 4(3), pp. 274-285

- JW Wang, WH Ip, WJ Zhang. An integrated road construction and resource planning approach to the evacuation of victims from single source to multiple destinations. Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on 11 (2), pp. 277-289

- Frantsev S.M., Savenkov A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3813.

- Frantsev S.M., Savenkov A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2. (part 2) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2956.

- Shirshikov A.S., Pavlova U.A., Chulmyakov I.F. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №4 (part 4). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3857.

- Kazaryan, D.E., Mikhalev, V.A., Sofronova E.A. (2017) Artificial neural network approach to traffic flow control. RUDN Journal of Engineering Researches. Submitted for print on 22 November 2016