Исследование воздействия векторных

случайных нагрузок на балки

А.М. Казиев, В.Х. Хуранов, О.В.Костенко

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия

Аннотация: Исследованы поперечные колебания балок постоянного сечения с учётом демпфирования. Рассмотрены случайные колебания балки под действием векторных кинематических и динамических воздействий. На примерах показаны влияние коэффициентов корреляции на среднеквадратические отклонения сечений балки. Определены внутренние силы в виде изгибающих моментов и поперечных сил. Приведён пример действия случайного процесса со скрытой периодичностью.

Ключевые слова: балка, демпфирование, прогиб, изгибающий момент, поперечная сила, случайный процесс, спектральная матрица, корреляция, вектор, матрица, передаточная функция.

Балки и колонны в виде стержней постоянного сечения самые распространённые конструктивные несущие элементы, применяемые в строительстве и в других областях. Многие внешние воздействия имеют случайный характер [1], [2], [3]. Эти действия могут быть динамическими, кинематическими [4] и комбинированными [5].  Действие таких нагрузок, в виде случайного процесса со скрытой периодичностью, исследовалось автором в статье [6]. Этим вопросам посвящались и работы зарубежных [7-9] и отечественных авторов [10], [11].

В данной работе автор рассматривает одновременное действие таких нагрузок. Причём учитывается их матрица коэффициентов корреляции, с помощью которого можно регулировать их «синфазность». Получены формулы для определения перемещений, изгибающих моментов и поперечных сил.

Вынужденные случайные колебания

Рис. 1.

Установившиеся колебания балкис шарнирно опертыми концами (рис.1) в общей постановке имеет вид

х,t> - .

(0, t) = f3(t).     t) = (l, t) = f5(t).

Допустим на балку действует возмущение, которое является случайным стационарным и векторным

f(x, t) = {f1(t),   f2(t),   f3(t),   f4(t),   f5(t) },

где компоненты являются стационарно связанными, математическим ожиданием равным нулю и с заданной спектральной матрицей

(1)

и являющуюся эрмитовой, и в результате чегоsij(() =

В установившемся режиме- центрировано пространственно-временное случайное поле, стационарное во времени и неоднородное в пространственной координате. Далее ставится задача имея спектральную матрицу входного случайного процесса необходимо определить спектральную плотность и дисперсию выходного процесса. Функция математического ожидания перемещений сеченийбалки по заданному вектору математических ожиданий возмущенийmf(x) = { m1, m2, m3, m4, m5 } является традиционной.

Для этого используем передаточные функции

Hj(x, i(j),               j = 1,  2, …, 5.

Спектральная плотность случайного процесса колебаний вычисляется по следующей формуле

.

В векторно-матричной форме

,                                    (2)

где H(x, iω) – вектор-столбец.

Теперь дисперсия отклонений определяется по известному соотношению

(3)

И учитывая чётностьSu, можно сократить вычисления

Введём вектор

X= { x1, x2, …, xn },        xj = (j-1)Δx,       j = 1, 2, … , n,

- шаг разбивки. ВекторXустанавливается в соответствии со значением функции спектральной плотности

Su(xj, () = HT(xj, i() Sf(() H*(xj, i(),   j = 1, 2, …

определяемой формулой (2). Здесь

– вектор-столбец передаточных функций.

Введём норму для функции, учитывая то, что спектральная плотность является положительной величиной, её запишем в виде

.                                   (4)

Постепенно увеличивая ω норма (4) будет уменьшаться. Тогда с большим шагом увеличивая ω, можно найти её наименьшее значение Ω, которое удовлетворяет условию

,

где μ – малое положительное число, от которого зависит точность вычислений.

Пример. Возьмём стальную балку сечением двутавр № 14,l = 6 м,      ρ = 7850 кг/ м3,       E = 210 ГПа,        S = 17, 4 см2 ,J = 573 см4,       ε = 0.9c-1.

Векторный процесс возмущения примем стационарным со стационарно связанными компонентами и скрытой периодичностью. Элементы матрицы (1) примут вид

Здесь (jk- параметр широкополосности, (jk-=- характерная частота, (jk- элементы нормированной корреляционной матрицы, (j- среднеквадратические отклонения процессов fj(t).

σq = 760 Н/м,    σ2 = 5 мм,     σ3 = 1800 Нм,    σ4 = 9мм,    σ5 =  950 Нм.

βjk = 2 с-1 (кривая 1),    35 с-1 (2),     46 с-1 (3),     310 с-1 (4),       620 с-1 (5);

j, k = 1, 2,…, 5.

Нумерация кривых указана по рис. 3, где приводятся результаты вычислений. Параметры широкополосности примем

αjk = 0.9 с-1,   j, k = 1, 2, …5.

Элементы нормированной корреляционной матрицы приравняем к единице со знаками, которые учитывают направления

Наивысший предел и минимальный шаг интегрирования определяется по методу, описанному выше. График нормы спектральной плотности (4) примет вид, показанный на рис 2 при следующих частотах

βjk = 210 с-1,      j, k = 1, 2, …,5.

Как видно по графику максимумы собственных частот  319,4 с-1 и 716,5 и далее практически неразличимы. Для построения графика использована функция десятичного логарифма. Максимумы на первой собственной частоте 79,6 с-1 и характерной частоте возмущений 210 с-1существенно больше, чем на обертонах. Поэтому большое значение будет иметь интегрирование в области, находящихся близко к указанным частотам. Предел интегрирования Ω можно принят равным 500 с-1. Шаг интегрирования при этом был равным 0,05 с-1.

Для изучения влияния коррелированности случайных возмущений промоделируем с помощью пяти соответствующих нормированных корреляционных матриц

Проведём вычисления при фиксированных значениях характерных частот

βjk = 10 c-1,      j, k = 1, 2, 3.

Результаты представлены на рис. 4, где номера кривых соответствуют номерам корреляционных матриц. Нормированная корреляционная матрица в случайных колебаниях играет ту же роль, что и сдвиги фаз возмущений в гармонических колебаниях.

Максимум и шаг интегрирования, следующие Ω = 510 с-1, Δω = 0,10 с-1.

Внутренние силы в поперечных сечениях

Для анализа прочности балки необходимо знать величину изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балки. Как известно, у балки между прогибами и внутренними силами существуют соотношения

(5)

Через функции u(x, t) можно найти внутренние силы.

При гармонических возмущениях общая формула определения перемещений имеет вид произведения векторов

u(x, t) = [A, v(x,t)] = ATv(x,t).

Применение операций (4) даёт

(6)

Здесь А и v – ранее принятые обозначения для векторов комплексных амплитуд возмущений и функций перемещений. Последние, в свою очередь, определяются через передаточные функции

vk(x, t) = Hk(x, iΩ1) ,                    k = 1, 2, …, 5.

Следовательно,

k = 1, 2, …, 5.   (7)

Передаточные функции изгибающего момента и поперечной силы

(x, i(1) = (x, i(1) = b2(-C1 sinbx - C2 cosbx + C3 shbx + C4 chbx).   (8)

(x, i(1) = (x, i(1) = b3(-C1 cosbx + C2 sinbx + C3 chbx + C4 shbx).   (9)

Производные других передаточных функций находятся аналогично

(x, i(2) = (x, i(2) = b2 [-C1 sinb(l-x)+ C3 shb(l-x)],                (10)

(x, i(2) = (x, i(2) = b3 [C1 cosb(l-x)- C3 ch b(l-x)],                (11)

(x, i(3) = (x, i(3) = b2 [-C1 sinb(l-x)+ C3 sh b(l-x)],                (12)

(x, i(3) = (x, i(3) = b3 [C1 cosb(l-x)- C3 ch b(l-x)],                (13)

(x, i(4) = (x, i(4) = b2 (-C1 sinbx+ C3 shbx),                     (14)

(x, i(4) = (x, i(4) = b3 (-C1 cosbx +C3 chbx),                    (15)

(x, i(5) = (x, i(5) = b2 (-C1 sinbx+ C3 shbx),                     (16)

(x, i(5) = (x, i(5) = b3 (-C1 cosbx +C3 chbx).                    (17)

Для случайных колебаний задача сводится к определению спектральной плотности, а затем и дисперсии внутренних сил по заданной спектральной матрице возмущений. Соотношения между спектральными плотностями внутренних сил и возмущений аналогичны (2)

Соответствующие дисперсии определяются с помощью интегралов

(18)

Интегрирование в (18) проведем численным методом по алгоритмам, которые применяются для вычисления дисперсии перемещений.

По известным характеристикам прогибов и внутренних сил, можно определить характеристики нормальных и касательных напряжений при помощи линейных отображений. По известным методам решаем вопросы прочности, выносливости и жёсткости балки.

Пример. Для выполнения вычислений возьмём ту же стальную балку из двутавра № 14 со свободно опертыми концами, которая рассмотрена выше, и имеет параметры l = 6 м,      ρ = 7850 кг/ м3,       E = 210 ГПа, S = 17, 4 см2 ,J = 573 см4, ε = 1 c-1,βjk = 16 с-1 (2), σq =800 Н/м, σ2 = 6 мм,   σ3 = 2500 Нм,   σ4 = 9 мм, σ5 =  2000 Нм.

С использованием полученных формул проведены вычисления и построены эпюры амплитуд и среднеквадратических отклонений, показанные графиками рис. 5. Анализ форм этих кривых подтверждает зависимости между u, M и Q, хорошо известные из курса сопротивления материалов.

Литература

1. Болотин В.В. Случайные колебания  упругих систем. М.: Наука,1979.335 с.

2.Вентцель Е.С. Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и её инженерные приложения. М.: Высш. шк., 2000. 383 с.

3.Вольмир А.С., Культербаев Х.П. Стохастическая устойчивость вынужденных нелинейных колебаний оболочек. ПММ.1974.Т.38, вып.5. С. 893-898.

4. Культербаев Х.П. Кинематически возбуждаемые случайные колебания балок. Инженерно-технические науки.Материалы научно-практической конференции 1994.Нальчик: Каб.-Балк. гос. с/х акад. 1995.Ч. 3. С. 23-27.

5. Культербаев Х.П., Казиев А.М., О случайных колебаниях растянутых балок. Математическое моделирование и краевые задачи. Самара: Сам. гос. тех. ун-т. 2003. С. 100-103.

6. Казиев А.М., О влиянии характерной частоты и широкополосности случайной нагрузки на колебания балок. Вопросы повышения эффективности строительства. Межвузовский сборник. Нальчик:  КБГСХА, 2004. Вып. 2. С. 79-83.

7. Gajewski Antoni. Vibrations and stability of a non-conservatively compressed prismatic column under nonlinear creep conditions. J. Theor. and Appl. Mech. (Poland)., 2000. 38. – № 2. – рр. 259-270.

8. Keltie R.F., Cheng C.C. Vibration reduction of a mass-loaded beam.
J. Sound and Vibr, 1995. № 2, рр. 213-228.

9.  Simion F.P., Decolon Chr., Staicu St.  Study of vibrations in a rod submit to viscous frictions.  Sci. Bull. D. "Politehn." Univ. Bucharest., 1998.№ 1. рр. 55-59.

10. Хуранов В.Х., Лихов З.Р., Казиев А.М., Шерибов Ш.М. Железобетонные ребристые плиты покрытий с переменным усилием преднапряжения вдоль пролета // Инженерный вестник Дона, 2015, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2015/2893.

11. Шогенов Б.В., Ногеров И.А., Казиев А.М. К вопросу о снижении шума в зубчато-ременных передачах // Инженерный вестник Дона, 2015, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3269.

References

1. BolotinV.V. Sluchajnye kolebaniya uprugih sistem [Random oscillation sofelastic systems] M.: Nauka, 1979. 335 p.

2. Ventcel’ E.S. Ovcharov L.A. Teoriya sluchajnyh processov i eyo inzhenernye prilozheniya. [The theory of random processes and its engineering applications] M.: Vyssh. shk., 2000. 383p.

3. Vol'mir A.S., Kul'terbaev H.P. Stohasticheskaya ustojchivost' vynuzhdennyh nelinejnyh kolebanij obolochek. PMM. 1974. T.38, vyp.5. pp. 893-898.

4. Kul'terbaev H.P. Kinematicheski vozbuzhdaemye sluchajnye kolebaniya balok. Inzhenerno-tekhncheskie nauki. Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii 1994.Nal'chik: Kab.-Balk. gos. s/h akad. 1995. CH. 3. pp. 23-27.

5. Kul'terbaev H.P., Kaziev A.M., O sluchajnyh kolebaniyah rastyanutyh balok. Matematicheskoe modelirovanie i kraevye zadachi. Samara: Sam. gos. tekh. un-t. 2003. pp. 100-103.

6. Kaziev A.M., O vliyanii harakternoj chastity i shirokopolosnosti sluchajnoj nagruzki na kolebaniya balok. Voprosy povysheniya ehffektivnosti stroitel'stva. Mezhvuzovskij sbornik. Nal'chik:  KBGSKHA, 2004. Vyp. 2. pp. 79-83.

7. Gajewski Antoni. Vibrations and stability of a non-conservatively compressed prismatic column under nonlinear creep conditions. J. Theor. and Appl. Mech. (Poland)., 2000. 38. № 2. pp. 259-270.

8. Keltie R.F., Cheng C.C. Vibration reduction of a mass-loaded beam.
J. Sound and Vibr, 1995. № 2, рр. 213-228.

9.  Simion F.P., Decolon Chr., Staicu St.  Study of vibrations in a rod submit to viscous frictions.  Sci. Bull. D. "Politehn." Univ. Bucharest, 1998. № 1. рр. 55-59.

10. Khuranov V.Kh, Lihov Z.R., Kaziev A.M., Sheribov Sh.M. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2015/2893.

11. Shogenov B.V., Nogerov I.A., Kaziev A.M. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3269.

# Text boxes

Рис. 2. Зависимость нормы спектральной плотности

Рис. 3. Влияние характерной частоты возмущений на среднеквадратические отклонения перемещений.

Рис. 4. Влияние коррелированности компонентов вектора возмущений на среднеквадратические отклонения перемещений.

Рис. 5. Эпюры амплитуд и среднеквадратических отклонений перемещений, изгибающих моментов

и поперечных сил.